## Slide 1
Compound Slow Moving dari : BB1 , BB2 , BB3 , BB4 , 10in Ext , 8in Ext , Triplex , 3 Roll Cal , 4 Roll Cal , UB Bead , Hexa Bead
Non Conformance Area (Rak Merah)
Restacking
Pickle Out
Area Disposisi
Compound Disalurkan untuk Digunakan lagi ke : Triplex , 10in Ext , 8in Ext , 3 Roll Cal , 4 Roll Cal , UB Bead , Hexa Bead
Action
EXISTING

## Slide 2
DIGITALISASI
Alur to-be | foto+konfirmasi · 1 label di disposisi · gagal trial tidak daftar ulang · histori tercatat · maju/mundur
Leftover / New Creation baru → langkah 1. Gagal trial → Rak Merah (bukan daftar ulang). Sumber: BB1, BB2, BB3, BB4, 10in Ext, 8in Ext, Triplex, 3 Roll Cal, 4 Roll Cal, UB Bead, Hexa Bead
1. INPUT
Daftar skid
Foto Mixer Ticket di HP
ML baca field → konfirmasi
Timbang / ketik kg; terkunci
Status: Under Review
PIC: Mixing
Ganti isi Excel NEW
2. HOLD
Rak Merah
Stok live: #skid & kg
ID: compound + run + skid
Expiry / retest terlihat
Gagal trial parkir di sini
QC kondisi · Mixing lokasi
Ganti cek fisik + Excel
3. ACTION
Siapkan material
Restacking / Pickle Out
Pilih lokasi & kondisi
Submit di HP saja
Belum print, belum ttd
Selesai → antri disposisi
Tanpa label — update status
4. PUTUSAN
Disposisi digital
QC: layak / kondisi
PC: aturan pakai & jadwal
Gagal trial: putusan ulang
Ttd = login NIK
Print + tempel · SCAN verify
★ Satu-satunya titik print
5. EKSEKUSI
Pakai di mesin
Scan label Ext / Cal / Mix
Catat kg aktual · sisa hidup
ODS 10–20 kg/batch OK
Gagal trial → Rak Merah
Jangan daftar ulang
Tutup loop kg & sisa
6. PAPAN
Progress harian
Leftover terdaftar hari itu
Gagal trial tidak mengendap
Snapshot vs kemarin
Review = timeline (slide 3)
Excel hanya export
MAJU / MUNDUR di bawah
Dipakai ulang: Triplex, 10in Ext, 8in Ext, 3 Roll Cal, 4 Roll Cal, UB Bead, Hexa Bead | Cleaner / Scrap / Gagal Trial ke Rak Merah | Print hanya di langkah 4
6. PAPAN PROGRESS HARIAN — leftover terdaftar hari itu, gagal trial tidak mengendap. Tanpa snapshot, maju/mundur mengarang.
MAJU (progress positif)
Total kg & skid Rak Merah turun vs kemarin
Plan harian PC tercapai (blend / ODS / pakai)
Tag tereksekusi sebelum expired
New Creation terdaftar hari itu juga
Gagal trial sudah diputus (pakai lagi / scrap)
MUNDUR (progress negatif)
Leftover belum didaftar, stok mengendap
Gagal trial tanpa putusan QC / PC / SPV
Tag OPEN / kg tidak terpotong
Scrap tanpa approval Supervisor
Fisik rak tidak sama dengan sistem

## Slide 3
HISTORI LAPANGAN
Jawab rapat & audit 1 menit. Bukan 19 sheet. Bukan hanya status terakhir.
DUA JAM — jangan dicampur
Jam tiket = Date / Exp di Mixer Ticket
Umur compound, FIFO, retest, lampu exp ≤ 2 hari
Jam sistem = server saat operator bertindak
Siapa daftar / edit / dispo / pakai · Asia/Jakarta
Papan vs kemarin · gagal trial > 24 jam
Jangan 00:00 palsu. Jangan stempel bundar sebagai jam sistem.
YANG HARUS TERJAWAB DARI SISTEM
Kapan dicampur / expired? → mix_at, exp_at
Kapan masuk rak, siapa daftar? → created_at + NIK
Kapan potong kg, mesin, sisa? → baris execution
Rak kemarin vs hari ini? → snapshot harian
Siapa edit / pindah, nilai lama? → skid_event
Habis 3 bulan lalu? tetap di tabel (CONSUMED)
ENAM ATURAN PRODUKSI
1
Jangan hapus skid
yang sudah punya kisah.
Habis = CONSUMED.
2
Gagal trial = skid
yang sama. Daftar ulang
= histori putus.
3
Transaksi tidak menimpa.
Potong kg / tag / edit
= baris baru.
4
Snapshot harian wajib
≈06:00 atau tutup shift.
Tanpa itu papan mengarang.
5
Export laporan dari
database. Bukan ketik
ulang sheet NEW.
6
Review skid = timeline.
Bukan hanya status
terakhir di layar.
JEJAK PER LANGKAH SLIDE 2
1 INPUT
DAFTAR
NIK, foto, mix/exp
2 HOLD
EDIT
jika lokasi/kondisi
3 ACTION
RESTACK / PICKLE
kapan dipindah
4 PUTUSAN
DISPO / PRINT / VERIFY
tag + jam
5 EKSEKUSI
PAKAI / GAGAL TRIAL
kg + mesin
6 PAPAN
SNAPSHOT
kg/skid vs kemarin
Tidak masuk v1: grafik 30 hari · papan malu per NIK · stempel bundar sebagai jam sistem · Excel lama sebagai sumber kebenaran. Printer fisik belakangan — pratinjau SM1 cukup.